## Slide 1: HIDE AND SEEK
Proiect sincretic 1
Autori: Marc Gherzan, Daniel Gabor
Coordonatori: Conf.dr.ing. Florin Dragan, As. ing. Alexa Liviu-Aniel
UPT - Facultatea de Automatica si Calculatoare, 2025/2026

## Slide 2: 1. Introducere si Motivatie
Context:
- Industria 4.0: Cresterea importansei robotilor mobili autonomi.
- Provocare HRI: Controlerele tradisionale (tastatura/joystick) sunt contraintuitive.
Solutia Propusa:
- Control prin gesturi naturale ale mâinii (Computer Vision).
- Eliminarea dispozitivelor fizice de comanda.
- Capacitate de decizie autonoma (Navigare reactiva).

## Slide 3: 2. Obiective Specifice
Sistemul 'Hide and Seek' urmarete:
1. Teleoperare prin Gesturi: Interpretarea semnalelor mâinii (nr. degete, stânga/dreapta).
2. Navigare Autonoma Reactiva: Evitarea obstacolelor folosind senzorul LiDAR.
3. Detectia sintei: Identificarea vizuala a obiectelor rosii (ex. doza de suc) folosind camera.

## Slide 4: 3. Tehnologii Hardware si Software
Hardware & Simulare:
- Robot: TurtleBot3 (Waffle Pi) cu LiDAR LDS-01.
- Simulare: Gazebo (Fizica 3D, gravita?ie, coliziuni).
Software & Medii:
- OS: Ubuntu 22.04 LTS.
- Middleware: ROS 2 Humble Hawksbill.
- Limbaj: Python 3.10.
Biblioteci Principale:
- MediaPipe: Detec?ia scheletului mâinii (21 puncte).
- OpenCV: Procesare video si detecsie culoare (HSV).

## Slide 5: 4. Arhitectura Software
Nod Principal: turtle_controller (hide_and_seek_node)
Flux de Date:
1. Input: Webcam (Gesturi) + LiDAR (Distante) + Camera Robot.
2. Procesare:
- Vision: Analiza gesturi (MediaPipe).
- Logica: Ma?ina de Stari Finite (FSM).
- Navigare: Algoritm evitare obstacole (Front/Left/Right).
3. Output: Comenzi viteza (/cmd_vel).
Stari FSM: IDLE, COUNTING, SEEKING, FOUND.

## Slide 6: 5. Control si Gesturi
Numar Degete | Mana | Actiune Robot | Descriere
0 degete / pumn | Oricare | STOP | Robotul se opreste imediat. Mod de siguranta.
1 Deget (Index) | Oricare | NUMARARE | Robotul se opreste, se roteste si asteapta 5 secunde ("numara").
5 Degete (Palma) | Oricare | CAUTARE (SEEK) | Robotul intra in mod autonom. Evita obstacole si cauta tinta.
2 Degete | Mana Stanga | VIRAJ STANGA | Comanda manuala. Forteaza robotul sa vireze la stanga.
2 Degete | Mana Dreapta | VIRAJ DREAPTA | Comanda manuala. Forteaza robotul sa vireze la dreapta.

## Slide 7: 6. Testare si Scenariu
Instalare si Lansare:
- Dependente: mediapipe, opencv-python.
- Lansare Simulare: ros2 launch turtlebot3_gazebo...
- Lansare Control: ros2 run turtle_controller hand_control
Scenariu Validat:
- Obiect rosu (Coke Can) ascuns dupa un perete.
- La semnalul '5 degete', robotul a navigat autonom.
- A evitat peretii si a identificat culoarea ro?ie.
- S-a oprit si a afisat mesajul de succes.

## Slide 8: 7. Concluzii si Directii Viitoare
Realizari:
- Control intuitiv hibrid (Senzori Robot + Gesturi).
- Integrare cu succes a vederii artificiale în bucla de control.
Provocari:
- Zgomotul senzorilor în simulare.
- Distinctia corecta mâna stânga/dreapta (efect oglinda).
Dezvoltari Ulterioare:
- Implementare SLAM (Cartografiere simultana).
- Explorare metodica a spatiului necunoscut.